## Slide 1
Práticas de FPGA: System Verilog
Aula 2: Portas Lógicas, Lógica Combinacional, Saída em Paralelo.
Unidade 7 | Capítulo 3
Profa. Danúbia Soares Pires
Profa Priscila Lima Rocha
Prof. Diego Dutra Sampaio
Prof. Felipe Gomes Barbosa
Prof. Orlando Donato Rocha Filho

## Slide 2
Sumário
Objetivos
Portas Lógicas
Portas Lógicas em Paralelo
Funções Lógicas em Paralelo

## Slide 3: Objetivos
Compreender os fundamentos das portas lógicas.
Analisar a combinação de portas lógicas em paralelo.
Aplicar portas lógicas em paralelo para resolver problemas.

## Slide 4
Este experimento inicial utiliza portas lógicas, o FPGA e o BitDogLab.
É crucial ter cautela com as conexões, visto que seis pinos do BitDogLab estão configurados como entrada (IN) e três como saída (OUT).
O pino J1, previamente abordado, deve ser mantido no estado especificado.
A partir desta configuração, outros experimentos derivados serão realizados.
É fundamental prestar atenção aos arquivos .sv e .lpf do FPGA, enquanto o código do BitDogLab permanece inalterado.
O LED verde indica que seis pinos estão configurados para entrada de dados e três para saída.
As conexões devem ser feitas com a máxima atenção.
Explicação Inicial

## Slide 5
Pasta PortasLogicas contém os principais arquivos do experimento.
Arquivo de script Windows Projeto.bat.
Pasta Arquivos contém dois arquivos: PortasLogicas.sv e PortasLogicas.lpf.
Pasta InterfaceFPGA_6 contém os códigos em C da BitDogLab.
Pasta Projeto contém os arquivos gerados pelo Lattice Diamond.
Estrutura de Arquivos

## Slide 6: Portas Lógicas

## Slide 7
O experimento a seguir é uma composição de seis portas lógicas e três variáveis de entrada (A, B, C), conforme a tabela verdade apresentada.
Portas Lógicas
A | B | C | OR(A,B,C) | AND(A,B,C) | NOR(A,B,C) | NAND(A,B,C) | XOR(A,B,C) | XNOR(A,B,C)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 8
Saída na OLED
Out_A, Out_B, Out_C: variáveis de entrada na placa FPGA, são variáveis de saída na BitDogLab.
A sequência binária apresentada na imagem segue a mesma sequência binária da tabela verdade anterior.
Botão A (Out_A), botão B (Out_B), botão Joystick (Out_C).
Ao pressionar um dos botões, este mudará o nível ALTO para BAIXO e vice-versa.
Inicia em ALTO todas as saídas.

## Slide 9
Compile inicialmente o programa da BitDogLab.
Após a compilação deste, analise o arquivo PortasLógicas.sv e determine quem são os sinais de ENTRADA e quem são os sinais de saída.
Analise o arquivo PortasLogicas.lpf e identifique os pinos físicos que serão atribuídos aos sinais do arquivo .sv.
Observe: somente os sinais de entrada estão configurados no modo PULLUP.
Como atividade para casa, recomendo uma pesquisa sobre quando deve ser ativado o modo PULLPUP em dispositivos digitais, BitDogLab e FPGA, ligados entre si.
Gerar o projeto do FPGA para salvar na Placa.
Faças as conexões físicas com as placas desligadas!
Procedimento Inicial

## Slide 10
Projeto no Lattice Diamond

## Slide 11
Projeto no Lattice Diamond

## Slide 12
Esquema de Ligação

## Slide 13
Verifique a tabela verdade do material com as mudanças dos botões na BitDogLab.
Observaram que o LED Blink está piscando numa cadência de 500 ms. Tem algum efeito na lógica Combinacional?
Comente (#) as linhas do arquivo PortasLogicas.lpf e refaça o projeto.
#LOCATE COMP "clk" SITE "P3";
#IOBUF PORT "clk" IO_TYPE=LVCMOS33;
#FREQUENCY PORT "clk" 25 MHz;
#LOCATE COMP "led" SITE "L2";
#IOBUF PORT "led" IO_TYPE=LVCMOS33;
Houve alguma mudança no comportamento da porta lógica? E no BLINK?
Atividades no Experimento

## Slide 14: Portas Lógicas/Paralelo

## Slide 15
Pasta PortasParalelo contém os principais arquivos do experimento.
Arquivo de script Windows Projeto.bat.
Pasta Arquivos contém dois arquivos: PortasParalelo.sv e PortasParalelo.lpf.
Pasta InterfaceFPGA_6 contém os códigos em C da BitDogLab.
Pasta Projeto contém os arquivos gerados pelo Lattice Diamond.
Estrutura de Arquivos

## Slide 16
O experimento envolve a conexão de dois módulos BitDogLabs a um FPGA por meio de conectores header de 14 pinos.
A abordagem adota a mesma arquitetura lógica do experimento anterior (Portas Lógicas), visando a operação redundante e paralela.
O objetivo é a observação do paralelismo entre os módulos da linguagem HDL (Hardware Description Language) implementados no FPGA.
Programe as duas placas BitDogLab com o código da pasta InterfaceFPGA_6.
Construa o projeto FPG com base nos códigos da pasta Arquivos.
Experimento

## Slide 17
Projeto no Lattice Diamond

## Slide 18
Projeto no Lattice Diamond

## Slide 19
Esquema de Ligação

## Slide 20
Antes de gerar o bitstream analise os arquivos PortasParalelo.sv e PortasParalelo.lpf e identifique as principais diferenças.
O resultado no OLED de ambas as BitDogLabs são os mesmos, evidenciando o paralelismo da linguagem HDL do FPGA. Confirme!
Pesquisa para casa: se gerar um bitstream com com parâmetros distintos do arquivo .lpf com os sinais do .sv, qual o valor provável do sinal de saída no FPGA?
Atividades no Experimento

## Slide 21: Funções Lógicas/Paralelo

## Slide 22
Pasta FuncoesParalelo contém os principais arquivos do experimento.
Arquivo de script Windows Projeto.bat.
Pasta Arquivos contém dois arquivos: FuncoesParalelo.sv e FuncoesParalelo.lpf.
Pasta InterfaceFPGA_6 contém os códigos em C da BitDogLab.
Pasta Projeto contém os arquivos gerados pelo Lattice Diamond.
Estrutura de Arquivos

## Slide 23
O experimento envolve a conexão de dois módulos BitDogLabs a um FPGA por meio de conectores header de 14 pinos.
A abordagem adota a mesma arquitetura lógica do experimento anterior (Portas Paralela), visando a operação redundante e paralela.
O objetivo é a observação do paralelismo entre os módulos da linguagem HDL (Hardware Description Language) implementados no FPGA.
Programe as duas placas BitDogLab com o código da pasta InterfaceFPGA_6.
Construa o projeto FPG com base nos códigos da pasta Arquivos.
Experimento

## Slide 24
(
input logic clk, // clock de sistema
// 6 entradas distintas
input logic in_a,
input logic in_b,
input logic in_c,
input logic in_d,
input logic in_e,
input logic in_f,
// Blink único
output logic led,
// 12 saídas distintas (cada uma combina 4 das 6 entradas)
output logic [11:0] y
);
assign y[0] = (a | b) & (c | d);
assign y[1] = (a & b) | (c & d);
assign y[2] = (a ^ b) ^ (c & d);
assign y[3] = (~a & c) | (b & ~d);
assign y[4] = (a & ~b) | (e & ~f);
assign y[5] = (a ^ c) & (e | f);
assign y[6] = (b ~^ c) ^ (e & f);
assign y[7] = (~b & e) | (d & ~f);
assign y[8] = (c | d) & ((~e) | f);
assign y[9] = (a & e) | (d & (e ^ f));
assign y[10] = a ^ c ^ d ^ f;
assign y[11] = (b & ~c) | (~d & e);
Arquivo: FuncoesParalelo.sv
Observem os nomes dos sinais de entrada e saída!

## Slide 25
LOCATE COMP "in_a" SITE "B18"; IOBUF PORT "in_a" IO_TYPE=LVCMOS33 PULLMODE=UP; # PT62B (Left Top)
LOCATE COMP "in_b" SITE "B1"; IOBUF PORT "in_b" IO_TYPE=LVCMOS33 PULLMODE=UP; # PL14B (Left Top)
LOCATE COMP "in_c" SITE "D2"; IOBUF PORT "in_c" IO_TYPE=LVCMOS33 PULLMODE=UP; # PL17C (Left Top)
LOCATE COMP "in_d" SITE "K3"; IOBUF PORT "in_d" IO_TYPE=LVCMOS33 PULLMODE=UP; # PL29D (Left Bottom)
LOCATE COMP "in_e" SITE "K5"; IOBUF PORT "in_e" IO_TYPE=LVCMOS33 PULLMODE=UP; # PL35B (Left Bottom)
LOCATE COMP "in_f" SITE "B2"; IOBUF PORT "in_f" IO_TYPE=LVCMOS33 PULLMODE=UP; # PL14C (Left Bottom)
Arquivo: FuncoesParalelo.lpf
Observem os nomes dos sinais de entrada!

## Slide 26
# ESQUERDA — BLOCO PRETO SUPERIOR (6 saídas) → y[0]..y[5]
LOCATE COMP "y[0]" SITE "B19"; IOBUF PORT "y[0]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PT65B
LOCATE COMP "y[1]" SITE "A18"; IOBUF PORT "y[1]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PT65A
LOCATE COMP "y[2]" SITE "C2"; IOBUF PORT "y[2]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PL14D
LOCATE COMP "y[3]" SITE "B20"; IOBUF PORT "y[3]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PT67B
LOCATE COMP "y[4]" SITE "E2"; IOBUF PORT "y[4]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PL23D
LOCATE COMP "y[5]" SITE "A19"; IOBUF PORT "y[5]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PT67A
# ESQUERDA — BLOCO PRETO INFERIOR (6 saídas) → y[6]..y[11]
LOCATE COMP "y[6]" SITE "J4"; IOBUF PORT "y[6]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PL29A
LOCATE COMP "y[7]" SITE "J5"; IOBUF PORT "y[7]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PL29B
LOCATE COMP "y[8]" SITE "A2"; IOBUF PORT "y[8]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PL14A
LOCATE COMP "y[9]" SITE "K4"; IOBUF PORT "y[9]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PL35A
LOCATE COMP "y[10]" SITE "B3"; IOBUF PORT "y[10]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PL5D
LOCATE COMP "y[11]" SITE "E19"; IOBUF PORT "y[11]" IO_TYPE=LVCMOS33; # PR14D
Arquivo: FuncoesParalelo.lpf
Observem os nomes dos sinais de saída!

## Slide 27
Esquema de Ligação

## Slide 28
Antes de gerar o bitstream analise os arquivos FuncoesParalelo.sv e FuncoesParalelo.lpf e identifique as principais diferenças.
O resultado no OLED de ambas as BitDogLabs são diferentes, mesmo evidenciando o paralelismo da linguagem HDL do FPGA. Confirme! No arquivo .lpf você identificará quais conectores tem as funções de saída.
Identifique nas respectivas OLED quem são as variáveis de saída.
Monte a tabela das dozes variáveis de saída e comparem em sala de aula.
Atividades no Experimento